## Slide 1: 第一堂

## Slide 2: DSI2598+ 介紹

## Slide 3
MTK MT2625 BC26
STM32F103C8
Serial1 發送 AT 命令
NB-IoT

## Slide 4
BC26 Serial1
BC26 Reset (Low active)

## Slide 5: AT 指令

## Slide 6: AT 指令基本語法
AT<指令>[參數]
  ATI
    顯示設備資訊
  ATE0
    隱藏輸入指令
  ATE1
    顯示輸入指令
AT&<指令>[參數]
  AT&W
    保存設定到 NVRAM
  AT&F
    恢復出場設定

## Slide 7: AT 指令擴充語法
AT+<指令>
  執行指令
AT+<指令>?
  查看指令的當前設定
AT+<指令>=?
  查看指令的可用參數
AT+<指令>=<參數 1, 參數 2 ...>
  執行指令參數

## Slide 8: NB-IoT

## Slide 9: NB-IoT 連線架構

## Slide 10: 網路設定
設定啟用 APN
  AT+QGACT=<op>,<cid>
    <op>: 0 禁用, 1 啟用
    <cid>: 指定 PDP 上下文 ID
設定預設註冊 APN
  AT+QCGDEFCONT=<PDP_type>,[APN]
    <PDP_type>
      "IP"：適用於傳統的 IPv4 網路傳輸
      "IPV6"：用於下一代 IPv6 網路，地址空間更大查看已連接的 PDP
設定頻段
  AT+QBAND=<band_number>,<band>
查看已連接的 PDP
  AT+CGDCONT?

## Slide 11: 設定中華電信網路

## Slide 12: 網路狀態查詢
PDP 上下文狀態
  AT+CGATT? 0 停用, 1 啟用
網路註冊狀態
  AT+CEREG? +CEREG: 0,1 已註冊
查詢訊號狀態
  AT+CSQ 簡易查詢
  AT+CESQ 詳細查詢
查詢 IP 地址
  AT+QIPADDR 用戶設備當前 IP 地址
  AT+CGPADDR 查詢所有 PDP 上下文 IP 地址
PING 測試
  AT+QPING=1,8.8.8.8 Ping Google DNS

## Slide 13: IDEAS Chain

## Slide 14: 資料類型
屬性
時間序列資料

## Slide 15: 屬性類型
客戶端屬性
共享屬性

## Slide 16: 新增 / 修改屬性

## Slide 17: 獲取屬性

## Slide 18: 網路連接

## Slide 19: TCP 三次握手
SYN-ACK
SYN
ACK

## Slide 20: POST 協定(1)

## Slide 21: POST 協定(2)

## Slide 22: 連線步驟
建立連接
  AT+QIOPEN=1,0,"TCP","iiot.ideaschain.com.tw",80,0,0
傳送資料
  AT+QISEND=0,<data_length>,"<data>"
  AT+QISEND=0
接收資料
  AT+QIRD=0,<data_length>
中斷連接
  AT+QICLOSE=0